NÁVOD K OBSLUHE G50035

- TRIEDY OCHRANY

VAROVÁNIE

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRUDOM

CHRAŇTE PRÍSTROJ PRED DAŽĎOM A VLHKOM

- POZOR: PRÍSTROJ NEOTVARAJTE. VO VNUTRI PEÍSTROJA NIESU ŽIADNÉ SUČÁSTI, KTORÉ BY MOHLY OPRAVIT ČI ZOSTAVIT BĚŽNÝ UŽIVATEL. PRE OPRAVU PRÍSTROJA SA VŽDY OBRACAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Tento symbol upozorňuje uživateľa na prítomnosť nebezpečného napätia vo vnútri prístroja. Neotvarajte prístroj, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Symbol Triedy I ochrany zariadení znamená, že zariadenie musí byť opatrené zástrčkou s ochranným vodičom a smie byť pripojené len  do zásuvky s ochranným vodičom.

Symbol Triedy II ochrany zariadení. Elektrické zariadenie je vybavené dvojitou izolaciou, tato ochrana zaisťuje, že zariadenie nemusí byť pripojené k ochrannému vodiču.

Upozornenie: tento symbol upozorňuje uživateľa, aby si pozorne preštudoval dôležité pokyny pre prevádzku a údržbu zariadenia uvedené v tomto návode.

- Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred uvedením tohto prístroja do chodu si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti i

- s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

- Pokiaľ budete prístroj predávať tretím osobám, odovzdajte

- im i tento návod na obsluhu.

- • Používajte tento prístroj výlučne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horkom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- • Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, pokiaľ chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.

- • Prístroj nesmie zostať v chode bez dozoru. Pokiaľ by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- • Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

- • Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami len výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- • Používajte len originálne príslušenstvo.

- • Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny“.

- Deti a slabé osoby

- • Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí nenechávajte

- v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén atď.).

- VÝSTRAHA! Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

- • Tento prístroj nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom znalostí, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.

- • Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehrajú.

POPIS PRÍSTROJA

1.Predná ochranná mriežka
2. Uzáver ventilátora
3. Ventilátor
4. Skrutky zadných spojenie ventilátora
5. Zadné ochranná mreža
6. Hnací hriadeľ
7. Oscilačné kolík
8. Hlava motora s krytom
9. Rameno náklonu
10. Ovládací panel
11. Teleskopická tyč
12. Držadlo
13. Skrutka náklonu
14. Skrutka 1
15. Vrchná časť základne
16. Predná mriežka - upevňovacia skrutka
17. Skrutka 2
18. Upevňovacia skrutka
19. Regulačná skrutka pre nastavenie výšky
20. Základňa
21. Záťaž
22. Upevňovacia skrutka
23. Skrutka v tvare L

ZOSTAVENIE
Motor ventilátora môže bežať, aj keď ešte nie sú namontované a pripevnené ochrannej mriežky. Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti prevádzky prístroja najprv úplne dokončite montáž a inštaláciu prístroja, až potom začnite prístroj používať.
1) Vložte teleskopickú tyč (11) do základne (20).
2) Vložte záťaž (21) pod základňu a upevňovací krúžok (22)
3) Vložte skrutku v tvare L (23) do otvoru upevňovacieho krúžku (22) a utiahnite.
4) Ak chcete namontovať kryt hlavy motora (8) nad teleskopickú tyč (11), postupujte podľa pokynov:
A. Vyrovnajte otvory na motore a teleskopické tyči, vložte skrutku 2 (17) do nižších otvorov.
B. Vložte skrutku (13) do ľavého otvoru na strane hlavy a priskrutkujte ho.
C. Skloňte hlavu do požadovanej polohy a dotiahnite skrutku 1 (14)
D Hlavu motora pripevnite hlavu skrutkovanie upevňovacej skrutky (18)
5) Umiestnite zadnú mriežku (5) v prednej časti hlavy motora (8) s oscilačným kolíkom (7) smerom nahor. Presne do otvorov, ktoré sú v strednej časti mriežky s otvormi na hlave motora (8), a spojte obe časti pomocou 4 skrutiek (4).
6) Vložte ventilátor (3) na hriadeľ (6) a zaistite upevňovacie skrutky ventilátora (2) v jeho strede.
7) Odkloňte upevňovacia skrutka (16).
8) Umiestnite prednú mriežku (1) pred zadnou mriežku (5) zodpovedajúce otvory na rozvodných sieťach.
9) Priklopte zaisťovacie kolíky a pripevnite obe mriežky dotiahnutím upevňovacej skrutky (16) ktorý bol predtým odkloní. Ventilátor je teraz správne zostavený.
10) Ak chcete zmeniť výšku ventilátora, uvoľnite regulačnú skrutku zariadenia (19), zdvihnite celú hlavu ventilátora do požadovanej výšky a pritiahnite skrutku.
Teraz je ventilátor správne zostavený.
PREVÁDZKU PRÍSTROJE
Po zostavení prístroja ho umiestnite podľa bezpečnostných pokynov a pripojte k elektrickej sieti.
Pomocou ovládacieho panela (10) môžete nastaviť rôzne rýchlosti rotácie ventilátora.
0: Ventilátor je vypnutý. 1: Nízka rýchlosť 2: Stredná rýchlosť 3: Vysoká rýchlosť
OSCILÁCIE Hlava prístroja osciluje len v prípade, že je ventilátor zapnutý. Nastavuje sa stlačením oscilačného kolíka (7) až do uzamknutia. Funkciu uzamknutia zrušíte vytiahnutím kolíka (7).
Odporúčame vám vykonávať zapnutie a vypnutie oscilácie v čase, keď je ventilátor vypnutý.
 ZVISLÉ prenastavenie Aby bolo vždy dobre nastavené správne vetranie, ventilátor možno nastaviť v zvislom smere.
Vypnite ventilátor a počkajte, až dokmitají lopatky vetráku.
- Uvoľnite skrutku (13) a nakloňte hlavu ventilátora do požadovanej polohy
- Utiahnite skrutku (13) v momente, kedy nastavíte vetrák do požadovanej polohy.
ČISTENIE PRÍSTROJA

Pred čistením vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Neponárajte prístroj do vody. Chráňte prístroj a najmä jednotku motora pred pocákáním vodou či inou kvapalinou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drôtenky ani abrazíva. Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte iba neutrálne čistiace prostriedky a mäkkú handričku navlhčenú vodou.
- Pred ďalším použitím prístroj dôkladne vysušte.
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Napájanie: 230V stried., 50Hz Max. výstupný výkon 50W
• 100% medená cievka motora
• Priemer ventilátora: 40cm
• 3 prevádzkové rýchlosti
• Oscilácia
• Nastaviteľná výška až do max. 120 cm
• Rozmery: 45 x 120 x 42 cm